Maximálny údaj zobrazenia: 1999 s automatickým zobrazením polarity

Spôsob zobrazenia: LCD displej

Indikácia prekročenia rozsahu: symbolom „1“

Max. vstupné napätie: vid technické parametre

Pracovná teplota: 0 - +40 °C

Skladovacia teplota: -10 - +50 °C

Napájanie: 9 V batéria

Indikácia vybitých batérií: symbolom „BAT“ na displeji

Rozmery: 70 mm (šírka) x 40 mm (dlžka) x31 m (výška)

Návod na obsluhu

Sada meracích prívodov

Základné merania s Multimetrom´

Meranie jednosmerného napätia DCV:

1. Pripojte čierny vodič do svorky „COM“ a červený vodič do svorky „V/mA/ohm“.

2. Nastavte prepínač funkcií na odpovedajúci rozsah „DCV“ a pripojte paralelne na meraný

obvod hroty meracích káblov. Polarita meranej veličiny sa automaticky zobrazí na

displeji.

Meranie striedavého napätia (ACV)

1. Pripojte čierny vodič do svorky „COM“ a červený vodič do svorky „V/mA/ohm“.

2. Nastavte prepínač funkcií na odpovedajúci rozsah „ACV“ a pripojte paralelne na meraný

obvod hroty meracích káblov.

Pozn.: a) nepripájajte na vstup napätie vyššie než 750 Vr ms,

Meranie jednosmerného prúdu (DCA)

1. Pripojte čierny vodič do svorky „COM“ a červený vodič do svorky s odpovedajúcou

hodnotou meraného prúdu 200mA do zdierok V/mA/ohm nad 200mA -10A do zdierky 10A

2. Nastavte prepínač funkcií na odpovedajúci rozsah „DCA“ a pripojte do série s meraným

obvodom hroty meracích káblov.

maximálny vstupný prúd (200 mA, príp. 10 A) nesmie byt prekročený! V prípade,

že sa poistka kvôli prekročeniu rozsahu prepáli, nahradte ju výlučne poistkou 200 mA.

Rozsah 10 A nie je istený! Nikdy nemerajte skratový prúd batérie (priloženým hrotov na + - bez záťaže !!!)

Meranie odporu (ohm)

1. Pripojte čierny vodič do svorky „COM“ a červený vodič do svorky „V/mA/ohm“.

2. Nastavte prepínač funkcií na požadovaný rozsah pre meranie odporu a pripojte vodiče

paralelne na obvod, ktorý chcete odmerať.

Pozn.: a) ak je indikovaný symbol „1“, meraný odpor je vyšší, ako nastavený rozsah, preto ho

prepnite na vyšší rozsah.

Skúška diód

1. Pripojte čierny vodič do svorky „COM“ a červený vodič do svorky „V/mA/ohm“.

2 Nastavte prepínač funkcií na symbol diód a pripojte vodiče na meranú diódu.

Pozn.: pokiaľ je dióda nepriepustnom smere, je indikovaný symbol „1“,

Meranie zosilovacieho činitela tranzistorov hFE

1. Nastavte prepínač funkcií do polohy hFE.

2. Vložte tranzistor do špeciálneho konektora podla typu (NPN alebo PNP).

3. Prístroj bude merať približnú hodnotu hFE za podmienok: IB U 10 uA a UCE U 3 V.

7. Merania

7.1 Výmena batérie

Odskrutkujte zadný kryt, vyberte batériu a vymente ju. Opät priskrutkujte zadný kryt.

7.2 Výmena poistky

Pri výmene poistky postupujte rovnako, ako pri výmene batérie. Poistku nahradte

výlučne poistkou rovnakého typu (200 mA / 250 V/F).