### Návod Termostat verzia V.1000
### Zapojenie ohrevu a chladenia:
Na výstup relé HEAT -Ohrev sa pripája zariadenie produkujúce teplo napríklad tepelná špirála, ktorá zahrieva regulovaný priestor. Na výstup relé COOL – Chladenie sa pripája zariadenie produkujúce chlad , napríklad kompresor alebo ventilátor.
### Príklad fungovania termostatu v praxi:
Ak je potrebné udržiavať teplotu 20 ° C v rozmedzí ± 1 ° C, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Stlačte tlačidlo S a vo Funkcii  F1 nastavte 20.0 ° C
Rozmedzie – Hystéréziu nastavte na 1° C
Oneskorenie vzopnutia relé môže byť 1 minúta alebo 0 ak chcete okamžité reakcie.
Ak teplota klesne pod 19 ° C termostat vzopne relé pre ohrev – HEAT
Ak teplota stúpne nad 21 ° C termostat vzopne relé pre chladenie – COOL
Takto termostat dokáže udržiavať žiadanú teplotu 20° C
Opis tlačidiel termostatu:
Pre vypnutie alebo zapnutie termostatu stlačte  tlačidlo ON / OFF po dobu 3s  uvediete termostat do chodu. Opätovným stlačením na 3s sa vypne.
Stlačením tlačidla S sa uvedie termostat do nastavovacieho režimu, rozsvieti sa LED Set. Šípkami je možné vybrať jednu zo štyroch funkcií F1 ~ F4. Súčasným držaním tlačidla S a šípky sa nastavujú hodnoty vybranej funkcie.
F1 – Žiadaná teplota, -50 ° C ~ 100 ° C,
F2 – Hysterézia, 0.3 ° C ~ 10 ° C,
F3 – Časové oneskorenie, 1 ~ 10 minút,
F4 – Kalibrácia teploty, porovnanie a prípadné donastavenie proti skutočnej teplote, -10 ° C ~ 10 ° C
Stlačením tlačidla ON / OFF sa novo zadané hodnoty uložia.
F5 – Prepínanie medzi stupnami celzia °C a stupňami fahrenheita °F.
F6- Nastavenie alarmu pre vysokú teplotu